Государственное автономное профессиональное

образовательное учреждение Чувашской Республики

«Цивильский аграрно-технологический техникум»

Министерства образования и молодежной политики

Чувашской Республики

МДК 03.02. Технологические процессы ремонтного производства

МЕТОДИЧЕСКИЕ  УКАЗАНИЯ И КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ СТУДЕНТОВ  ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ

Специальность 35.02.16.  Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования

Цивильск 2020

Моисеев, И.Н.

Методические  указания и контрольные задания по МДК 03.02. Технологические процессы ремонтного производства для студентов  заочной формы обучения/ И.Н.Моисеев. – Цивильск, 2020.

Рецензент: Прокопьев В.В., преподаватель

Составитель:  Моисеев И.Н.., преподаватель

Методические указания составлены в соответствии с характеристикой профессиональной деятельности выпускников и требований к результатам освоения междисциплинарного курса и адресованы студентам заочной формы обучения в помощь для организации самостоятельной работы по изучению материалов междисциплинарного курса (МДК).

Методические указания содержат рекомендации по изучению теоретического блока, перечень практических занятий, задания для выполнения контрольной работы, а также включает вопросы по промежуточной аттестации.

Рассмотрены на заседании учебно-методической комиссии транспортных средств, протокол №__ от _________ 2020 г.

Председатель __________ Трощенкова Г. М.

©И.Н.Моисеев, 2020

СОДЕРЖАНИЕ

| Введение…………………………………………………………….. |  |
| --- | --- |
| 1.Образовательный маршрут МДК 03.02………………………….. |  |
| 2. Тематический план МДК 03.02………………………………….. |  |
| 3. Содержание МДК 03.02………………………………………….. |  |
| 4. Контроль и оценка результатов освоения МДК 03.02…………. |  |
| 4.1. Контрольная работа……………………………………………. |  |
| 4.2. Вопросы контрольной работы № 1……………………………. |  |
| 5. Информационное обеспечение МДК 03.02…………………… |  |

ВВЕДЕНИЕ

Уважаемый  студент! Самостоятельная работа по заочной форме обучения является основным видом учебной деятельности. Ваша самостоятельная работа по МДК предполагает следующее:

- самостоятельное изучение теоретического материала;

- выполнение контрольной работы;

Методические указания  МДК 03.02 Технологические процессы ремонтного производства является частью программы базовой подготовки специалистов среднего звена Цивильского аграрно-технологического техникума Минобразования Чувашии по специальности Механизация  сельского хозяйства, разработанной в соответствии с ФГОС СПО.

Содержание МДК 03.02 Технологические процессы ремонтного производства разбито на смысловые блоки (разделы), которые изучаются по темам.  Структура каждой темы представлена  следующим образом:

-   план изучения темы (вопросы, необходимые для изучения);

- вопросы для самоконтроля по теме (ориентированы на  вопросы итогового контроля по дисциплине);

- основные и дополнительные источники по теме. Из всего перечня рекомендованной литературы следует опираться на литературу, указанную как основную.

Для того чтобы Вы успешно прошли промежуточную форму контроля, Вам необходимо, помимо освоения теоретического материала,   выполнить домашние  контрольные работы, предусмотренные  учебным планом.

Определив  свой вариант заданий контрольной работы по присвоенному Вам шифру, вы должны:

- внимательно ознакомиться с вопросами (теоретическими и практическими) своего варианта;

- подобрать соответствующую учебную литературу, учебно-методические пособия, изданные в техникуме, нормативные и нормативно-правовые документы;

- ознакомиться с подобранной информацией;

- выполнить задания по теоретическим вопросам, составив, в зависимости от задания,  конспект, таблицу, схему, план ответа и др.;

- оформить работу в соответствии с образцами.

Если  Вами не освоен теоретический материал или у Вас возникают трудности при выполнении практических работ, а также при  выполнении контрольной работы, необходимо обратиться за помощью к преподавателю или попытаться ещё раз самостоятельно с помощью данных  методических  указаний  пройти весь образовательный маршрут по проблемному разделу.

В результате освоения МДК 03.02 студент должен:

иметь практический опыт:

- организовывать и выполнять техническое обслуживание сельскохозяйственных машиг, механизмов и другое инженерно- технологическое оборудование;

- проводить диагностирование неисправностей сельскохозяйственных   машин,  механизмов и другого инженерно-технологического оборудования;

- организовывать и осуществлять технилогический процесс ремонта сельскохозяйственных машин, механизмов и другого инженерно-  технологического оборудования;

- выполнять восстановление деталей машин, механизмов и другого инженерно-  технологического оборудования;

- обеспечивать режимы консервации и хранения сельскохозяйственной техники.

уметь:

-проводить операции профилактического обслуживания машин и оборудования животноводческих ферм;

- определять техническое состояние деталей и сборочных единиц тракторов, автомобилей, комбайнов;

-подбирать ремонтные материалы;

-выполнять техническое обслуживание машин отлично сборочных единиц;

-выполнять разборочно-сборочные дефектовочно- комплектовочные обкатку и испытания машин и их сборочных единиц и оборудования.

знать:

-основные положения технического обслуживания и ремонта машин;

- операции профилактического обслуживания машин;

- технологию ремонта деталей и сборочных единиц электрооборудования, гидравлических систем и шасси машин и оборудования животноводческих ферм;

-технологию сборки, обкатки и испытания двигателей и машин в сборе;

-ремонтно-технологическое оборудование, приспособлениия, приборы и инструмент;

-принимать на техническое обслуживание и ремонт машин и оформлять приемо-сдаточную документация.

В Цивильском аграрно-технологическом техникуме на МДК 03.02. Технологические процессы ремонтного производства по специальности  Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования отводится 204 часов, в том числе 28 часов аудиторной нагрузки и 176 часа самостоятельной работы студентов. Освоение МДК 03.02 требует обязательного выполнения студентами 1 контрольной работы. По  итогам изучения МДК 03.02 проводится    экзамен.

1.ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ МАРШРУТ

Таблица 1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

| Вид учебной работы | Объем часов |
| --- | --- |
|  | Очное обучение | Заочное обучение |
| Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) | 204 | 28 |
| в том числе: |  |  |
| лабораторные работы |  |  |
| практические занятия |  | - |
| контрольные работы |  | 1 |
| курсовая работа (проект) |  | 24 |
| Самостоятельная работа обучающегося (всего) |  | 176 |

Таблица 2 Образовательный маршрут МДК 03.02

| Формы отчетности, обязательные для сдачи | Количество |
| --- | --- |
| Практические работы | - |
| Контрольная работа | 1 |
| Промежуточная аттестация | экзамен |

2.ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

Таблица 3. Тематический план МДК 03.02

| Наименование разделов и тем | Количество часов | Самостоят. работа студента | Вид занятия,тип урока |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Обязател по очной форме | Аудиторн. занятия |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Технологические процессы ремонта машин . |
| Тема 1. Схема производственного процесс ремонта машин. Понятие о производственном и технологическом процессах ремонта машин. Технологические операции. Схема производственного процесса ремонта сложной машины. Подготовка машин к ремонту. Предремонтное диагностирование.Наружная очистка и мойка, порядок сдачи машин в ремонт. Технология разборки машин и сборочных единиц. Особенности разборки типичных соединений. Обеспечение сохранности деталей при разборке. Оборудование, приспособление и инструмент, применяемое при разборке. Виды деталей, не подлежащих разукомполектованию при разборке. | 10 | 2 | 8 | комбинированный |
| Тема 2. Очистка, дефектация соединений и деталей. Комплектование и сборка составных частей. | 16 | - | 16 | комбинированный |
| Тема3. Окраска машин. | 16 | 2 | 14 | комбинированный |
| Раздел 2. Технологическиепроцессы ремонта и восстановления изношенных деталей |
| Тема 1. Ручная сварка и наплавка деталей. | 8 | - | 8 | комбинированный |
| Тема 2. Механизированные и контактные способы сварки и наплавки. | 6 | - | 6 |  |
| Тема 3.Электролитическое наращивание деталей. Восстановление деталей полимерными материалами. | 6 | - | 6 | комбинированный |
| Раздел 3.Технология ремонта двигателей внутреннего сгорания |
| Тема 1. Ремонт блоков, гильз и коленчатых валов. | 8 | - | 8 |  |
| Тема 2. Ремонт шатунно-поршневого комплекта и механизма газорасп ределения | 10 | - | 10 |  |
| Тема 3 . Ремонт системы питания дизельных и карбюраторных двигателей. Проверка и регулировка количества и равномерности подачи топлива. Определение угла начала впрыскивания топлива. Проверка работы автоматической муфты опережения впрыскивания топлива. | 16 | 2 | 14 | комбинированный |  |  |  |  |
| Лабораторные работы 18 - 18 |
| Раздел 4. Ремонт шасси тракторов и автомобилей, электорооборудования и гидросистем. |
| Тема 1. Ремонт рам, корпусных деталей, кабин, облицовки и оперения. | 4 | - | 4 |  |
| Тема 2. Ремонт деталей и сборочных единиц трансмиссии и ходовой части тракторов, комбайнов и автомобилей. | 8 | - | 8 |  |
| Тема 3. Ремонт автотракторного электрооборудования. | 8 | - | 8 |  |
| Тема 4. Ремонт гидравлических систем. | 8 | - | 8 |  |
| Лабораторная работа | 22 | - | 22 |  |
| Раздел 5. Ремонт сельскохозяйственных машин и оборудования животноводческих ферм |
| Тема 1. Ремонт почвообрабатывющих, посевных и посадочных машин. | 4 | - | 4 |  |
| Тема 2. Ремонт зерноуборочных и специальных комбайнов. | 10 | - | 10 |  |
| Тема 3.Ремонт мелиоративных машин. | 4 | - | 4 |  |
| Тема 4. Ремонт машин и оборудования животноводческих ферм. | 4 | - | 4 |  |
| Практические работы | 4 | - | 4 |  |
| Обязательная аудиторная учетная нагрузка по курсовому проекту | 24 | 24 | - |  |
| Всего | 204 | 28/ 24кур.проект | 176 |  |

3.СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Содержание учебного материала МДК 03.02

Раздел 1. Технологические процессы ремонта машин

Тема 1. Схема производственного процесс ремонта машин.

Содержание учебного материала

Понятие о производственном и технологическом процессах ремонта машин. Технологические операции. Схема производственного процесса ремонта  сложной машины. Подготовка машин к ремонту. Предремонтное диагностирование.Наружная очистка и мойка, порядок сдачи машин в ремонт. Технология разборки  машин и сборочных единиц. Особенности разборки типичных соединений. Обеспечение сохранности деталей при разборке. Оборудование, приспособление и инструмент, применяемое при разборке. Виды деталей, не подлежащих разукомполектованию при разборке.

Тема 2. Очистка, дефектация соединений и деталей. Комплектование и сборка составных частей.

Содержание учебного материала

Виды загрязнений деталей машин. Способы и средства для очистки сборочных единиц и деталей. Роль синтетических моющих, растворяющее-эмульгирующих средств и органических растворителей, применяемых для очисткм сборочных единиц и деталей. Оборудование, применяемое для очистки. Сущность и методы дефектации деталей машин. Магнитная дефектоскопия, капиллярный, ультразвуковой и электроиндукционный методы контроля. Дефектация типичных соединений и деталей. Основные признаки выбраковки деталей. Понятие о комплектовании составных частей машин. Особенности комплектования сборочных единиц и деталей. Штучный и селективный методы комплектования сборочных единиц и деталей. Оформление дефектовочно-комплектовочной документации. Подготовка деталей к сборке. Сборка прессовых соединений, соединений с подшипниками качения, шестерен. Установка самоподжимных сальников. Сборка соединений трубопроводов и резьбовых соединений. Герметизация плоских стыковых соединений.  Статическая и динамическая балансировка сборочных единиц и деталей.  Обкатка, ее влияние на работоспособность и надежность сборочных единиц.

Тема 3. Окраска машин.

Содержание учебного материала

Способы удаления старых лакокрасочных материалов. Подготовка поверхности к окраске. Подготовка  лакокрасочных материалов. Грунтование и шпаклевание. Нанесение лакокрасочных покрытий. Оборудование для окраски машин и технологическая оснастка. Способы окраски машин. Сушка окрашенных изделий. Правила безопасности труда, пожарной безопасности и санитарно-технические требования при выполнении работ.

Раздел 2. Технологическиепроцессы  ремонта и восстановления изношенных деталей

Тема 1. Ручная сварка и наплавка деталей.

Содержание учебного материала

Восстановление деталей сваркой, пайкой и наплавкой, их применение при ремонте машин. Особенности сварки и наплавки деталей из чугуна и алюминиевых сплавов. Особенности  и технология пайки деталей мягкими и твердыми припоями.

Тема 2. Механизированные и контактные способы сварки и наплавки.

Содержание учебного материала

Автоматическая сварка и наплавка деталей под слоем флюса. Сварка и наплавка в среде защитных газов, углекислого газа, водяного пара. Вибродуговая, электрошлаковая, литейная индукционная и плазменная наплавка. Электроконтактная приварка  стальной ленты. Электроконтактное напекание металлических порошков. Сварка трением. Технико-экономический анализ различных механизированных способов наплавки и напекания, целесообразность их применения.

Тема 3. Электролитическое наращивание деталей. Восстановление деталей полимерными материалами.

Содержание учебного материала

Технологический процесс нанесения гальванических покрытий. Подготовка изношенных деталей к гальваническому покрытию. Обезжирование деталей. Режим электролиза и применяемое оборудование. Железнение. Электролиты и ванны, применяемые при железнении. Струйное, проточное и электроконтактное хромирование. Применение различных способов железнения и хромирования при восстановлении деталей. Полимерные материалы, применяемые при восстановлении деталей. Реактопласты и термопласты. Нанесение полимерных покрытий на изношенные детали. Вихревое напыление. Газопламенное напыление пластмасс. Литье под давлением, заделка трещин и пробоин, склеивание деталей. Восстановление неподвижных соединений подшипников качения и скольжения полимерными материалами.

Раздел 3. Технология ремонта двигателей внутреннего сгорания

Тема 1. Ремонт блоков,  гильз и коленчатых валов.

Содержание учебного материала

Типичные износы и повреждения блоков и гильз, способы их определения. Технические требования к дефектации. Технология восстановления сопрягаемых поверхностей и устранения трещин. Расточка и хонингование гильз, режим их обработки. Оборудование, применяемое при ремонте блоков и гильз.

Основные дефекты и износы коленчатых валов, способы их определения. Технические требования к дефектации. Определение ремонтных размеров, шлифование коренных и шатунных шеек коленчатого вала. Выбор режима шлифования. Полирование. Контроль качества ремонта коленчатых валов и их динамическая балансировка.

Тема 2. Ремонт шатунно-поршневого комплекта и механизма газораспределения

Содержание учебного материала

Типичные износы деталей шатунно-поршневого комплекта, способы их определения. Технические требования к дефектации. Технология восстановления поршневого пальца, втулки верхней головки шатуна, шатуна, поршня. Комплектование и способы сборки шатунно-поршневого комплекта.

Типичные износы и повреждения деталей механизма газораспределения, способы их определения. Технические требования к дефектации. Технология ремонта головки цилиндров, клапанов, пружин клапанов, распределительных валов, валика коромысел, коромысел клапанов с втулками, толкателей клапанов с втулками. Порядок обработки клапанных гнезд. Сборка головки цилиндров и притирки клапанов. Контроль качества притирки. Правила безопасности труда при выполнении работ.

Тема 3. Ремонт системы питания дизельных и карбюраторных двигателей.

Содержание учебного материала

Типичные износы и повреждения деталей системы питания дизельных и карбюраторных двигателей, способы их определения. Технические требования к дефектации деталей. Технология ремонта подкачивающего насоса. Предремонтное диагностирование топливного насоса с регулятором. Испытание на приборе клапана и его седла.

Проверка состояния плунжерной пары. Восстановление деталей регулятора топливного насоса. Сборка, обкатка и испытание и регулировка топливного насоса с регулятором.

Проверка и регулировка количества и равномерности подачи топлива. Определение угла начала впрыскивания топлива. Проверка работы автоматической муфты опережения впрыскивания топлива.

Ремонт, регулировка и испытание форсунок. Проверка пропускной способности фильтрующих элементов тонкой очистки. Ремонт топливопроводов высокого давления.

Дефекты бензонасосов. Технические требования к дефектации деталей. Проверка технического состояния насоса на стенде. Основные дефекты деталей карбюраторов. Способы их определения и технология восстановления.

Проверка жиклеров и запорных клапанов карбюраторов с помощью приборов. Регулировка карбюраторов. Ремонт баков и топливопроводов низкого давления. Контроль качества ремонта бензонасоса и карбюратора.

Лабораторные работы.

Определение степени износа гильз и коленчатых валов.

Определение степени износа шатунно-поршневого комплекта и механизма газораспределения.

Проверка и испытание топливных насосов высокого давления.

Проверка и испытание карбюратора.

Проверка и испытание прецизионных пар топливных насосов высокого давления

Проверка и испытание форсунок.

Обкатка и испытание двигателей.

Раздел 4 . Ремонт шасси тракторов и автомобилей, электорооборудования и гидросистем.

Тема 1. Ремонт рам, корпусных деталей, кабин, облицовки и оперения.

Содержание учебного материала

Типичные неисправности рам, корпусных деталей, кабин, облицовки и оперения, способы их определения и технические требования к дефектации. Технология ремонта рам, корпусных деталей, кабин, облицовки и оперения. Контроль качества ремонта. Экономическая эффективность применения пневмоприспособлений и шаблонов при ремонте рам, корпусных деталей, кабин, облицовки и оперения.

Тема 2. Ремонт деталей и сборочных единиц трансмиссии и ходовой части тракторов, комбайнов и автомобилей.

Содержание учебного материала

Типичные неисправности шестерен, валов, подшипников, способы их определения. Технология восстановления валов, осей катков, ступиц, зубчатых колес. Технология ремонта деталей сцепления. Особенности разборки, сборки и регулировки сцепления. Основные возможные дефекты деталей тормозной системы и способы их устранения.

Сборка коробок передач. Сборка, регулировка и обкатка заднего моста гусеничного трактора. Сборка ведущих мостов колесных тракторов. Регулировка тормозов и обкатка трансмиссии тракторов.

Ремонт ходовой части гусеничных тракторов. Ремонт и восстановление опорных катков и направляющих колес. Восстановление ведущих колес и гусениц.

Ремонт ходовой части колесных тракторов, комбайнов и автомобилей. Ремонт рессор и амортизаторов, рулевых механизмов, передних мостов тракторов и автомобилей. Ремонт покрышек и камер.

Контроль качества ремонта. Оборудование, приспособление и инструмент, используемый  при ремонте.

Тема3. Ремонт автотракторного электрооборудования.

Содержание учебного материала

Типичные повреждения сборочных единиц и элементов автотракторного электрооборудования, степень износа подвижных соединений и устройств. Технические требования к дефектации. Технология ремонта типичных соединений и устройств. Технические требования к дефектации. Технология ремонта типичных конструктивных элементов электрооборудования. Проверка работоспособности катушек зажигания, транзисторных коммутаторов, конденсаторов. Испытание свечей зажигания на герметичность.

Технические требования к ремонту  сборочных единиц и элементов электрооборудования. Особенности сборки и регулировки сборочных единиц. Обкатка и испытание сборочных единиц и элементов электрооборудования.

Неисправности аккумуляторных батарей и особенности их устранения. Приготовление электролита и зарядка аккумуляторных батарей. Контроль качества ремонта.

Тема 4. Ремонт гидравлических систем

Содержание учебного материала

Характерные неисправности агрегатов гидравлических систем, их внешние признаки, способы и средства определения. Способы и средства определения износа типичных повреждений  деталей, технические требования к дефектации. Предремонтное диагностирование агрегатов гидравлических систем.

Ремонт насосов. Восстановление корпусов, втулок, подшипников и поджимных  обойм. Ремонт шестерен. Сборка, обкатка и испытание насосов.

Ремонт гидрораспределителя. Восстановление золотников и клапанов, механизма автоматического возврата и фиксации золотника. Сборка, регулировка и испытание гидрораспределителя.

Ремонт и испытание гидроцилиндров, гидравлических догружателей ведущих колес, гидроусилителей рулевого управления. Ремонт гидросистемы управления трансмиссией, шлангов высокого давления. Правила безопасности труда при выполнении работ.

Лабораторные работы.

Проверка и испытание агрегатов электрооборудования на стенде КИ-968.

Определение давления впрыска топлива форсунками и давления создаваемого секциями ТНВД.

Регулировка генераторов переменного и  постоянного тока на стенде.

Проверка технического состояния и регулировка стартера на стенде

Проверка технического состояния прерывателя- распределителя

Проверка состояния , подготовка к зарядке и зарядка аккумуляторных батарей

Ремонт деталей гидросистем

Проверка технического состояния катушки зажигания и конденсатора

Проверка технического состояния насоса высокого давления на производительность каждой плунжерной пары, на стенде.

Регулировка регулятора оборотов топливного насоса.

Раздел 5. Ремонт сельскохозяйственных машин и оборудования животноводческих ферм.

Тема 1.  Ремонт почвообрабатывющих, посевных и посадочных машин.

Содержание учебного материала

Типичные повреждения и неисправности рабочих органов почвообрабатывающих, посевных и посадочных машин. Технические требования к дефектации. Технология восстановления деталей и сборочных единиц рабочих органов, технические требования к их ремонту. Особенности сборки и регулировки отдельных механизмов и аппаратов машин.

Контроль качества ремонта деталей, сборочных единиц рабочих органов и машин в целом.

Тема 2. Ремонт зерноуборочных и специальных комбайнов.

Содержание учебного материала

Предремонтная дефектация комбайнов и уборочных   машин. Технология ремонта сборочных единиц и деталей. Ремонт жаток и подборщиков, мотовила, каркаса наклонной камеры, молотильного аппарата. Статическая и динамическая балансировка молотильного барабана. Ремонт сепарирующих устройств, соломотрясов, грохота и решет. Технические требования к дефектации деталей комбайна.

Общие  требования к сборке зерноуборочных, свеклоуборочных, силосоуборочных, картофелеуборочных комбайнов и машин. Проведение регулировочных работ. Подготовка к обкатке комбайнов. Способы контроля качества ремонта. Приемо-сдаточные испытания отремонтированных комбайнов и уборочных машин.

Тема 3. Ремонт мелиоративных машин.

Содержание учебного материала

Типичные повреждения и неисправности рабочих органов мелиоративных машин. Технические требования к дефектации деталей машин для прокладки открытых каналов, разравнивания кавальеров, планировки дна и откосов каналов, машин для устройств антифильтрационных экранов оросительных каналов, закрытого горизонтального дренажа и других работ.

Особенности ремонта машин для подготовки земель к освоению культуртехнических работ, машин и установок для орошения сельскохозяйственных культур.

Общие требования к сборке мелиоративных машин. Способы контроля качества. Приемо-сдаточные испытания отремонтированных машин.

Тема 4. Ремонт машин и оборудования животноводческих ферм.

Содержание учебного материала

Характерные неисправности механизмов и оборудования системы водоснабжения, кормоприготовительных машин, навозоуборочных устройств, комплекса для машинного доения коров и первичной обработки молока, стригальных агрегатов. Способы устранения неисправностей. Технические требования к дефектации деталей и выбраковка технологического оборудования. Особенности ремонта и испытания оборудования животноводческих ферм и  комплексов. Способы контроля качества ремонтных работ.

Практические работы

1. Ремонт деталей почвообрабатываюших машин.

2. Ремонт деталей зерноуборочных комбайнов

Обязательная аудиторная учебная нагрузка по курсовому проекту

Тематика курсовых проектов

1. Планирование и организация работы центральной ремонтной  мастерской сельскохозяйственного предприятия с разработкой участка наружной мойки и технологии  восстановления одной из деталей трактора (автомобиля, сельскохозяйственной машины).

2. Планирование и организация работы центральной ремонтной  мастерской сельскохозяйственного предприятия с проектированием ремонтно-монтажного участка  и разработкой технологии  восстановления одной из деталей трактора (автомобиля, сельскохозяйственной машины).

3. Планирование и организация работы центральной ремонтной  мастерской сельскохозяйственного предприятия с проектированием участка ремонта двигателей и разработкой технологии  восстановления одной из деталей трактора (автомобиля, сельскохозяйственной машины).

4. Планирование и организация работы центральной ремонтной  мастерской сельскохозяйственного предприятия с проектированием участка ремонта топливной аппаратуры и разработкой технологии  восстановления одной из деталей трактора (автомобиля, сельскохозяйственной машины).

5. Планирование и организация работы центральной ремонтной  мастерской сельскохозяйственного предприятия с разработкой участка ремонта электрооборудования и разработкой технологии  восстановления одной из деталей  трактора (автомобиля, сельскохозяйственной машины).

6. Планирование и организация работы центральной ремонтной  мастерской сельскохозяйственного предприятия с разработкой участка ремонта сельскохозяйственных машин и разработкой  технологии  восстановления одной из деталей трактора (автомобиля, сельскохозяйственной машины).

Планирование и организация работы центральной ремонтной  мастерской сельскохозяйственного предприятия с проектированием кузнечно-сварочного  участка и разработкой технологии восстановления

8.  Планирование и организация работы центральной ремонтной мастерской сельскохозяйственного предприятия с проектированием слесарно-механического участка и разработкой технологии восстановления одной из деталей трактора (автомобиля, сельскохозяйственной машины).

Планирование и организация работы центральной ремонтной мастерской сельскохозяйственного предприятия с проектированием  участка технического обслуживания и диагностирования машин и разработкой технологии диагностирования двигателей внутреннего сгорания.

10. Планирование и организация работы пункта технического обслуживания тракторов сельскохозяйственного предприятия с разработкой технологии проведения ТО-2 трактора.

11. Планирование и организация работы центральной ремонтной мастерской сельскохозяйственного предприятия с проектированием медницко-жестяницкого участка и разработкой технологии восстановления одной из деталей трактора (автомобиля, сельскохозяйственной машины).

12. Планирование и организация работы центральной ремонтной мастерской сельскохозяйственного предприятия с проектированием участка обкатки и испытания двигателей и разработкой технологии восстановления одной из деталей трактора (автомобиля, сельскохозяйственной машины)

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ МДК 03.02

4.1. Контрольная работа № 1

Целью выполнения заданий является закрепление и углубление знаний, полученных студентами в ходе обучения. Общий объем контрольной работы не должен превышать 24 страницы. В работе должно быть не менее 3-4 единиц графического материала.

Таблица 3 Таблица распределения контрольных вопросов по вариантам

|  | Последняя цифра шифра |
| --- | --- |
| Предпосл цифра | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 0 | 1,11, 21,31, 41,51 | 2,12, 22,29, 42,52 | 3,13, 23,33, 43,53 | 4,14, 24,34, 44,54 | 5,15, 25,35, 45,55 | 6,16, 26,36, 46,56 | 7,17, 27,37, 47,57 | 8,18, 28,38, 48,58 | 9,19, 29,39, 49,59 | 10,20, 30,40, 50,60 |
| 1 | 2,13, 25,35, 46,60 | 3,14, 25,36, 47,58 | 4,15, 26,37, 48,59 | 5,16, 27,38, 49,57 | 6,17, 28,39, 47,51 | 7,18, 29,40, 41,52 | 8,19, 30,31, 42,53 | 9,20, 21,32, 43,60 | 10,11, 22,33, 44,55 | 1,12, 23,34, 45,56 |
| 2 | 3,15 27,39, 42,53 | 4,16, 28,40, 43,60 | 5,17, 29,31, 44,55 | 6,18, 30,32, 35,56 | 7,19, 21,33, 49,57 | 8,20, 22,34, 47,58 | 9,11, 23,35, 48,59 | 10, 12, 24,36, 49,54 | 1,1З, 26,37, 50,51 | 2,14, 26,38, 41,52 |
| 3 | 4,17, 30,33, 48,60 | 5,18, 21,34, 45,53 | 6,19, 22,35, 50,52 | 7,20, 23,36, 41,55 | 8,11, 24,37, 42,54 | 9,12, 35,38, 43,60 | 10,13, 26,39, 44,56 | 1,14, 27,40, 49,57 | 2,15, 28,31, 46,58 | 3,16, 29,32, 47,59 |
| 4 | 5,19, 23,37, 49,56 | 6,20, 24,38, 44,57 | 7,11, 25,34. 45,58 | 8,12, 26,40, 46,59 | 9,13, 27,31, 47,60 | 10,14, 28,32, 48,51 | 1,15, 29,33, 49,52 | 2,16, 30,34, 50,53 | 3,17, 21,35, 41,54, | 4,18, 22,36, 42,60 |
| 5 | 6,12, 26 ,38, 44,52 | 7,13, 29,39, 45,54 | 8,14, 28,40, 46,54 | 9,15, 29,31, 47,55 | 10,16, 30,32, 48,56 | 1,17, 21,33, 49,57 | 2,18, 22,34, 50,58 | 3,19, 23,35, 41,59 | 4,20, 24,36, 42,60 | 5,1.1, 25,37, 43,51 |
| 6 | 7,14, 29,32, 47,54 | 8,15, 30,33, 28,55 | 9,16, 21,34, 41,56 | 10,17, 22,35, 50,57 | 1,18, 23,36, 49,58 | 2,19, 24,37, 42,59 | 3,20, 25,38, 43,60 | 4,11, 26,39, 44,51 | 5,12, 29,40, 45,52 | 6,13, 28,31, 46,53 |
| 7 | 8,16, 22,34,. 45,55 | 9,17, 23,35, 46,56 | 10,18, 29,36, 47,57 | 1,19, 25,37, 48,58 | 2,20, 26,38, 49,59 | 3,11, 27,39, 50,60 | 4,12, 28,31, 41,51 | 5,13, 29,31, 42,52, | 6,14, 30,32, 43,53 | 7,15, 31,33, 44,54 |
| 8 | 7,15, 21,34, 44,54 | 9,28, 25,40, 50,59 | 10,19, 26,31, 41,60 | 1,20, 27,32, 42,51 | 3,12, 29,36, 44,53 | 4,13, 30,35, 45,54 | 5,14, 21,34, 46,55 | 6,15, 22,37, 47,56 | 7,16, 23,38, 48,57 | 8,17, 24,39, 49,58 |
| 9 | 10,20, 28,36, 49,58 | 1, 11, 29,37, 50,59 | 2,12, 30,38, 41,60 | 3,13, 21,39, 42,51 | 4,14, 22,43, 59,52 | 5,15, 23,31, 44,53 | 6,16, 24,32, 45,60 | 7,17, 25,33, 46,55 | 8,28, 26,34, 47,56 | 9,19, 27,35, 48,57 |

Вопросы контрольной работы  по МДК 03.02. Система технического обслуживания и ремонта сельскохозяйственных машин и механизмов

1.  Понятие о производственном и технологическом процессах ремонта машин. Технологические операции.

2. Подготовка машин к ремонту.

3.  Каковы правила сдачи и приемки машин в ремонт.

4.  Особенности проведения разборочных работ.

5.  Перечислите моющие средства,  использующие для очистки машин.

6.  Охарактеризуйте  операции дефектации,  выполняемые при разборке.

7. Перечислите способы обнаружения скрытых дефектов деталей..

8.  Способы удаления старых лакокрасочных материалов.

9. Грунтование и шпаклевание . Нанесение лакокрасочных покрытий.

10. Каковы требования к выбору  электродов, присадочных материалов и режимы ручной сварки или наплавки стальных деталей.

11.  В чем состоит особенность и технология сварки чугунных деталей.

12. Каковы особенности и технология сварки алюминиевых деталей.

13. В чем сущность процесса сварки и  наплавки  под слоем флюса.

14.  Приведите схему и укажите сущность процесса вибродуговой наплавки.

15.Каковы особенности технологии  сварки и наплавки в среде защитных газов.

16. Электронная приварка стальной ленты.

17.  Какова сущность процесса электролитического  осаждения металлов. 18.  Укажите особенности технологии и назовите область применения железнения и хромирования.

19.  В чем состоит сущность и какова область применения местного (безванного) электролитическогонаращивания.

20.  Перечислите свойства полимеров, применяемых при ремонте машин.

21. Назовите особенности технологии восстановления деталей с помощью полимеров.

22.  В чем заключается сущность способов и технология восстановления деталей пластическим деформированиям.

23. Вихревое напыление.  Газопламенное напыление пластмасс.

24.  Укажите особенность технологии восстановления резьбовых поверхностей.

25. Какова технология ремонта трещин  с помощью фигурных ставок.

26.  Литье под давлением, заделка трещин и пробоин, склеивание деталей.

27.  Перечислите возможные дефекты блоков двигателей, как их устраняют.

28.  Каковы дефекты коленчатых валов и как объяснить их  появление.

29.  Приведите примеры возможных дефектов деталей шатунно-поршневого комплекта.

30. По каким параметрам контролируют и подбирают детели в шатунно-поршневой комплект.

31. Как устранить дефекты  головок блока.

32. Каковы возможные  неисправности клапанов и как их устраняют.

33. Как обеспечить  герметичность  прилегания клапана к гнезду и как ее  проконтролировать.

34.  Как обнаружить дефекты плунжерной пары и  нагнетательного клапана с  седлом при работе дизеля и на приборах.

35. По каким показателям регулируют топливной насос и каков порядок его регулирования на стенде.

36.  Как испытать и отрегулировать форсунку.

37.  Каковы  дефекты снижают  производительность масляных насосов, как их  обнаружить и устранить.

38.  Каковы возможные  дефекты масляных фильтров, как их контролируют и устраняют.

39. Назовите основные возможные дефекты водяного насоса и способы их устранения.

40.  Какова последовательность сборки двигателя и  особенности укладки коленчатого вала.

41. Зчем после сборки обкатывают двигатель и какова технология обкатки.

42. Как определить степень разряженности аккумуляторной батареи.

43. Каковы неисправности аккумуляторов и причиы их возникновения.

44. Какова технология заряки аккумуляторов.

45. Как установить необходимый абрис магнето.

46. Назовите основные возмоные несправности постоянно замкнутой муфты сцепления.

47. Перечислите возможные неисправности корпусных деталей трансмиссии и способы их ремонта.

48.Каковы возможные дефекты рам тракторов и автомабилей.

49. Как отрегулировать схождение передних колес автомобиля.

50. Каковы повреждения бывают в  покрышках пневматических шин.

51. Каковы неисправности насосов  гидросистем.

52. Как проверить работоспособность насоса.

53. Приводите примеры неисправностей силовых цилиндров.

54. Как устранить неисправность шлангов высокого давления.

55. Каковы возможные неисправности гидроусилителя руля.

56. Перечислите наиболее часто встречающиеся износы и неисправности деталей рабочих органов  плугов.

57. Каковы особенности восстановления  лемехов и их термообработка.

58. Перечислите возможные  неисправности культиваторов и объясните  технологию ремонта их лап.

59. Каковы возможные износы деталей молотильного устройства зерноуборочного комбойна.

60. Каковы неисправности наклонной камеры и технология ее ремонта.

# ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МДК 03.02

Основные источники:

- Власов, В.М. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей [Текст]: учебник / В.М. Власов. – М.: Академия, 2014. -432с.

- Доронкин, В.Г. Ремонт автомобильного электрооборудования [Текст]: учеб. пособие / В.Г. Доронкин. – М.: Академия, 2013. – 80с.

- Карагодин, В.И. Ремонт автомобилей и двигателей [Текст]: учебник / В.И. Карагодин. – М.: Академия, 2014. - 496с.

- Пучин, Е.А. Техническое обслуживание и ремонт тракторов [Текст]: учеб. пособие для НПО. – М.: Академия, 2013.-208с.

- Техническое обслуживание и ремонт машин в сельском хозяйстве [Текст]: учеб. пособ./ под ред. В.В. Курчаткина. – М.: Академия, 2013. – 464с.

Интернет-ресурсы:

1. Методические указания по курсовому                      проектированию: «Техническое обслуживание и ремонт машин в АПК». Форма  доступа www.edu.ru/modules/php?op=modload&name=Web Links...

2. Организация и технология технического обслуживания  ремонта СМД. Форма доступа: revolution.allbest.ru/transport/002581980/html