Государственное автономное профессиональное

образовательное учреждение Чувашской Республики

«Цивильский аграрно-технологический техникум»

Министерства образования и молодежной политики

Чувашской Республики

МДК 01.02. АВТОМОБИЛЬНЫЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ

МЕТОДИЧЕСКИЕ  УКАЗАНИЯ И КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ СТУДЕНТОВ  ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ

Специальность 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей

Цивильск 2020

Моисеев, И.Н.

Методические  указания и контрольные задания по МДК 01.02 Автомобильные эксплуатационные материалы для студентов  заочной формы обучения/ И.Н.Моисеев. – Цивильск, 2020.

Рецензент: Прокопьев В.В., преподаватель

Составитель:  Моисеев И.Н.., преподаватель

Методические указания составлены в соответствии с характеристикой профессиональной деятельности выпускников и требований к результатам освоения междисциплинарного курса и адресованы студентам заочной формы обучения в помощь для организации самостоятельной работы по изучению материалов междисциплинарного курса (МДК).

Методические указания содержат рекомендации по изучению теоретического блока, перечень практических занятий, задания для выполнения контрольной работы, а также включает вопросы по промежуточной аттестации.

Рассмотрены на заседании учебно-методической комиссии  машиностроения, техники и технологий наземного транспорта         протокол №__ от _________ 2020 г.

Председатель __________ Трощенкова Г.М.

Проведена экспертиза экспертным советом Цивильского аграрно-технологического техникума Минобразования Чувашии, протокол № ___ от _________2020 г.

Председатель  Экспертного совета _________ Н.Ю.Александрова

©И.Н.Моисеев, 2020

СОДЕРЖАНИЕ

| Введение…………………………………………………………….. |  |
| --- | --- |
| 1.Образовательный маршрут МДК 01.02………………………….. |  |
| 2. Тематический план МДК 01.02………………………………….. |  |
| 3. Содержание МДК 01.02………………………………………….. |  |
| 4. Контроль и оценка результатов освоения МДК 01.02…………. |  |
| 4.1. Контрольная работа……………………………………………. |  |
| 4.2. Вопросы контрольной работы № 1……………………………. |  |
| 5. Информационное обеспечение МДК 01.02…………………… |  |

ВВЕДЕНИЕ

Уважаемый  студент! Самостоятельная работа по заочной форме обучения является основным видом учебной деятельности. Ваша самостоятельная работа по МДК предполагает следующее:

- самостоятельное изучение теоретического материала;

- выполнение контрольной работы;

Методические указания  МДК 01.02 Автомобильные эксплуатационные материалы являются частью программы базовой подготовки специалистов среднего звена Цивильского аграрно-технологического техникума Минобразования Чувашии по специальности Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей, разработанной в соответствии с ФГОС СПО.

Содержание МДК 01.02 Автомобильные эксплуатационные материалы разбито на смысловые блоки (разделы), которые изучаются по темам.  Структура каждой темы представлена  следующим образом:

-   план изучения темы (вопросы, необходимые для изучения);

- вопросы для самоконтроля по теме (ориентированы на  вопросы итогового контроля по дисциплине);

- основные и дополнительные источники по теме. Из всего перечня рекомендованной литературы следует опираться на литературу, указанную как основную.

Для того чтобы Вы успешно прошли промежуточную форму контроля, Вам необходимо, помимо освоения теоретического материала,   выполнить домашние  контрольные работы, предусмотренные  учебным планом.

Определив  свой вариант заданий контрольной работы по присвоенному Вам шифру, вы должны:

- внимательно ознакомиться с вопросами (теоретическими и практическими) своего варианта;

- подобрать соответствующую учебную литературу, учебно-методические пособия, изданные в техникуме, нормативные и нормативно-правовые документы;

- ознакомиться с подобранной информацией;

- выполнить задания по теоретическим вопросам, составив, в зависимости от задания,  конспект, таблицу, схему, план ответа и др.;

- оформить работу в соответствии с образцами.

Если  Вами не освоен теоретический материал или у Вас возникают трудности при выполнении практических работ, а также при  выполнении контрольной работы, необходимо обратиться за помощью к преподавателю или попытаться ещё раз самостоятельно с помощью данных  методических  указаний  пройти весь образовательный маршрут по проблемному разделу.

В результате освоения МДК 01 02 студент должен:

- знать, как влияют физико-химические и экслуатационные свойства  нефтепродуктов на технико-экономические показатели сборочной единицы, механизма и машины в целом;

- владеть методами определения  физико-химических и эксплуатационных показателей и практическим навыком подбора нефтепродуктов необходимых сортов и марок для применения  в сельскохозяйственной технике;

-научиться работать с приборами и установками для определения физико-химических и эксплуатационных показателей топлива и смазочных материалов;

-уметь анализировать результаты испытаний, сравнить их со стандартами и делать соответствующее заключение отлично пригодности нефтепродукта;

-уметь по показателям качества определять потенциальные возможности топлива и смазочных материалов.

В Цивильском аграрно-технологическом техникуме Минобразования Чувашии на МДК 01.02. Автомобильные эксплуатационные материалы по специальности Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей отводится 60 часов, в том числе 10 часов аудиторной нагрузки и 50 часа самостоятельной работы студентов. Освоение МДК 01.02 требует обязательного выполнения студентами  контрольной работы. По  итогам изучения МДК 01.02 проводится  дифференцированный зачёт.

1.ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ МАРШРУТ

Таблица 1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

| Вид учебной работы | Объем часов |
| --- | --- |
|  | Очное обучение | Заочное обучение |
| Максимальная учебная нагрузка (всего) |  |  |
| Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) | 60 | 10 |
| в том числе: |  |  |
| лабораторные работы |  |  |
| практические занятия | 30 | 4 |
| контрольные работы |  |  |
| курсовая работа (проект) |  |  |
| Самостоятельная работа обучающегося (всего) |  | 50 |

Таблица 2 Образовательный маршрут МДК 01.01

| Формы отчетности, обязательные для сдачи | Количество |
| --- | --- |
| Практические работы | 4 |
| Контрольная работа | 1 |
| Промежуточная аттестация | зачет |

2.ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

Таблица 3. Тематический план МДК 01.02

| Наименование разделов и тем | Количество часов | Самостоят. работа студента | Вид занятия,тип урока |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Обязател по очной форме | Аудиторн. занятия |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Тема 1. Автомобильные бензины. |  |  |  |  |
| 1. Автомобильные бензины. Марки бензинов и их применение. | 2 | 2 | - | комбинированный |
| 2. Экономия топлива. Основные элементы управления расхода топлива. | - | - | - |  |
| 3. Экономия топлива при эксплуатации автомобилей.. | 2 | - | 2 |  |
| 4. Снятие характеристик холостого хода | - | - | - |  |
| 5. Снятие регулировочных характеристик по составу смеси. | - | - | - |  |
| 6. Снятие нагрузочной характеристики. | - | - | - |  |
| 7. Качество топлива. Влияние качества топлива на их расход. | 2 | - | 2 |  |
| 8. Определение качественных показателей бензина. | 4 | - | 4 | ЛПЗ |
| 9. Исследование фракционного состава бензинов. | 4 | - | 4 | ЛПЗ |
| Тема 2. Дизельное топливо. |  |  |  |  |
| 10. Дизельные топлива. Свойства влияющие на смесеобразование. | 2 | - | 2 |  |
| 11. Свойства влияющие на образование отложений. Коррозионность дизельных топлив. | - | - | - |  |
| 12. Определение вязкости дизельного топлива. | 4 | - | 4 | ЛПЗ |
| Тема 3. Газообразное топливо. |  |  |  |  |
| 13. Альтернативные топлива. Сжиженные нефтяные газы. | 2 | - | 2 |  |
| 14. Использование сжатых природных газов и синтетических бензинов. | 2 | - | 2 |  |
| Тема 4. Моторные масла. |  |  |  |  |
| 15. Масла для двигателей. Марки моторных масел и их применение. | 2 | 2 | - | комбинированный |
| 16. Определения качественных показателей масел. | 4 | 4 | - | ЛПЗ |
| 17. Расчет потребности топлива, смазочных материалов при эксплуатации автомобилей. | 4 | - | 4 | ЛПЗ |
| Тема 5. Трансмиссионные и гидравлические масла. |  |  |  |  |
| 18. Трансмиссионные и гидравлические масла. Марки и их применение. | 2 | - | 2 | комбинированный |
| Тема 6. Пластичные смазки. |  |  |  |  |
| 19. Автомобильные пластичные смазки. Марки и их применение. | 2 | - | 2 |  |
| 20. Качество смазочных материалов. Повторное использование отработавших масел. | 2 | - | 2 |  |
| 21. Определение качественных показателей пластичных смазок. | 4 | - | 4 | ЛПЗ |
| 22. Экономия смазочных материалов. | - | - | - |  |
| Тема 7. Охлаждающие жидкости. |  |  |  |  |
| 23. Жидкости для систем охлаждения. Жидкости для гидравлических систем. | 2 | - | 2 |  |
| 24. Определение качественных показателей охлаждающих жидкостей. | 6 | - | 6 | ЛПЗ |
| Тема 8. Тормозные жидкости. |  |  |  |  |
| 25. Тормозные жидкости. | 2 | 2 | - | комбинированный |
| Тема 9. Лакокрасочные материалы. |  |  |  |  |
| 26. Лакокрасочные материалы. | 2 | - | 2 | комбинированный |
| 27. Резиновые материалы. Особенности эксплуатации резиновых материалов. | 1 | - | 1 |  |
| 28. Уплотнительные материалы и клеи. Назначение и применение. | 1 | - | 1 |  |
| 29. Токсичность и огнестойкость автомобильных эксплуатационных материалов. | - | - | - |  |
| 30. Техника безопасности при работе с эксплуатационными материалами. | - | - | - |  |
| Тема 10. Охрана окружающей среды. |  |  |  |  |
| 31. Охрана окружающей среды. | 2 | - | 2 |  |
| 32. Итоговое занятие. | 2 | 2 | - | Экзамен |
| Контрольная работа № 1 |  |  |  |  |
| Итого | 60/30 (ЛПЗ) | 10 /4 (ЛПЗ) | 50/26 (ЛПЗ) |  |

3.СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Содержание учебного материала МДК 01.02

Тема 1. Автомобильные бензины.

Содержание учебного материала

Требования к качеству автомобильных бензинов. Эксплутационные свойства автомобильных бензинов. Физико-химические свойства автомобильных бензинов. Маркировка и ассортимент автомобильных бензинов. Экономия топлива при эксплуатации автомобилей.

Практическая работа. Определение качественных показателей бензина. Исследование фрикционного состава бензинов.

Тема 2. Дизельные топлива.

Содержание учебного материала

Требования к качеству дизельных топлив. Эксплутационные свойства дизельных топлив. Физико-химические показатели качества дизельных топлив. Присадки к дизельным топливам. Маркировка и ассортимент дизельных топлив. Качество топлива. Влияние качества топлива на их расход. Коррозионные свойства дизельных топлив.

Практическая работа. Определение вязкости дизельного топлива.

Тема 3. Газообразные топлива.

Содержание учебного материала

Альтернативные топлива. Сжиженные нефтяные газы. Сжиженные газы. Природный и генераторный газы. Биогаз. Особенности применения газообразных топлив. Экономия топлива. Основные элементы управления расхода топлива. Использование сжатых природных газов и синтетических бензинов.

Тема 4. Моторные масла.

Содержание учебного материала

Требования к моторным маслам. Эксплуатационные свойства моторных масел. Физико-химические показатели качества моторных масел. Отечественная классификация, маркировки и ассортимент моторных масел для четырехтактных двигателей. Зарубежная классификация, маркировки и ассортимент моторных масел для четырехтактных двигателей.

Практическая работа. Определение качественных показателей масел. Расчет потребности топлива, смазочных материалов при эксплуатации автомобилей.

Тема 5. Трансмиссионные и гидравлические масла.

Содержание учебного материала

Условия работы и требования к трансмиссионным и гидравлическим маслам. Эксплуатационные свойства трансмиссионных и гидравлических масел. Маркировка, ассортимент и рекомендации по применению.

Тема 6. Трансмиссионные смазки.

Содержание учебного материала

Требования к пластичным смазкам. Состав, эксплуатационные свойства и физико-химические показатели пластичных смазок. Классификация пластичных смазок. Маркировка, ассортимент, рекомендации по применению.

Практическая работа. Определение качественных показателей пластичных смазок.

Тема 7. Охлаждающие жидкости.

Содержание учебного материала

Общие сведения. Низкозамерзающие охлаждающие жидкости. Перспективные охлаждающие жидкости.

Практическая работа. Определение качественных показателей охлаждающих жидкостей.

Тема 8. Тормозные жидкости.

Содержание учебного материала

Назначение и характеристики тормозных жидкостей.

Тема 9. Лакокрасочные материалы и резиновые материалы.

Содержание учебного материала

Резиновые материалы. Особенности эксплуатации резиновых материалов. Уплотнительные материалы и клей. Назначение и применение.

Тема 10. Охрана окружающей среды.

Содержание учебного материала

Экологическая безопасность при использовании дизельного топлива и бензина.

4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ МДК01.02

Рубежный контроль

4.1. Контрольная работа № 1

Целью выполнения заданий является закрепление и углубление знаний, полученных студентами в ходе обучения. Общий объем контрольной работы не должен превышать 24 страницы. В работе должно быть не менее 3-4 единиц графического материала.

Таблица 3 Таблица распределения контрольных вопросов по вариантам

|  | Последняя цифра шифра |
| --- | --- |
| Предпосл цифра | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 0 | 1,11, 21,31, | 2,12, 22,29, | 3,13, 23,33, | 4,14, 24,34, | 5,15, 25,35, | 6,16, 26,36 | 7,17, 27,37, | 8,18, 28,38 | 9,19, 29,39 | 10,20, 30,40 |
| 1 | 2,13, 25,35 | 3,14, 25,36 | 4,15, 26,37 | 5,16, 27,38 | 6,17, 28,39 | 7,18, 29,40 | 8,19, 30,31 | 9,20, 21,32 | 10,11, 22,33 | 1,12, 23,34 |
| 2 | 3,15 27,39 | 4,16, 28,40 | 5,17, 29,31 | 6,18, 30,32 | 7,19, 21,33 | 8,20, 22,34 | 9,11, 23,35 | 10, 12, 24,36 | 1,1З, 26,37 | 2,14, 26,38 |
| 3 | 4,17, 30,33 | 5,18, 21,34 | 6,19, 22,35 | 7,20, 23,36 | 8,11, 24,37 | 9,12, 35,38 | 10,13, 26,39 | 1,14, 27,40 | 2,15, 28,31 | 3,16, 29,32 |
| 4 | 5,19, 23,37 | 6,20, 24,38 | 7,11, 25,34. | 8,12, 26,40 | 9,13, 27,31 | 10,14, 28,32 | 1,15, 29,33 | 2,16, 30,34 | 3,17, 21,35 | 4,18, 22,36 |
| 5 | 6,12, 26 ,38 | 7,13, 29,39 | 8,14, 28,40 | 9,15, 29,31 | 10,16, 30,32 | 1,17, 21,33 | 2,18, 22,34 | 3,19, 23,35 | 4,20, 24,36 | 5,1.1, 25,37 |
| 6 | 7,14, 29,32 | 8,15, 30,33 | 9,16, 21,34 | 10,17, 22,35 | 1,18, 23,36 | 2,19, 24,37 | 3,20, 25,38 | 4,11, 26,39 | 5,12, 29,40 | 6,13, 28,31 |
| 7 | 8,16, 22,34. | 9,17, 23,35 | 10,18, 29,36 | 1,19, 25,37 | 2,20, 26,38 | 3,11, 27,39 | 4,12, 28,31 | 5,13, 29,31 | 6,14, 30,32 | 7,15, 31,33 |
| 8 | 7,15, 21,34 | 9,28, 25,40 | 10,19, 26,31 | 1,20, 27,32 | 3,12, 29,36 | 4,13, 30,35 | 5,14, 21,34 | 6,15, 22,37 | 7,16, 23,38 | 8,17, 24,39 |
| 9 | 10,20, 28,36 | 1, 11, 29,37 | 2,12, 30,38 | 3,13, 21,39 | 4,14, 22,43 | 5,15, 23,31 | 6,16, 24,32 | 7,17, 25,33 | 8,28, 26,34 | 9,19, 27,35 |
| 8 | 7,15, 21,34, | 9,28, 25,40 | 10,19, 26,31 | 1,20, 27,32 | 3,12, 29,36 | 4,13, 30,35 | 5,14, 21,34 | 6,15, 22,37 | 7,16, 23,38 | 8,17, 24,39 |
| 9 | 10,20, 28,36 | 1, 11, 29,37 | 2,12, 30,38 | 3,13, 21,39 | 4,14, 22,43 | 5,15, 23,31 | 6,16, 24,32 | 7,17, 25,33 5 | 8,28, 26,34, | 9,19, 27,35, |

Вопросы контрольной работы № 1.

1. Требования к качеству автомобильных бензинов.

2. Эксплуатационные свойства автомобильных бензинов.

3. Маркировка и ассортимент автомобильных бензинов.

4. Требования к качеству дизельных топлив.

5. Эксплуатационные свойства дизельных топлив.

6. Физико-химические показатели качества дизельных топлив.

7. Маркировка и ассортимент дизельных топлив.

8. Сжиженные нефтяные газы. Сжиженные газы.

9. Использование сжатых природных качеств и синтетических бензинов.

10. Требования к моторным маслам, эксплуатационные свойства моторных масел.

11. Отечественная классификация, маркировка и ассортимент моторных масел для четырехтактных двигателей.

12. Зарубежная классификация, маркировка и ассортимент моторных масел для четырехтактных двигателей.

13. Маркировка, ассортимент и рекомендации по применению трансмиссионных и гидравлических масел.

14. Классификация пластичных смазок, маркировка.

15. Низкозамерзающие охлаждающие жидкости.

16. Назначение и характеристики тормозных жидкостей.

17.Опишите химический состав нефти.

18.Назовите основные способы перегонки нефти.

19. Какие свойства и показатели бензина влияют на смесеобразование.

20. Что такое нормальное, детонационное и калильное  сгорание.

21. Что такое детонационная стойкость бензинов и какие существуют методы определения октанового числа.

22. Опишите о способах повышения детонационной стойкости бензинов.

23.Опишите о свойствах и параметрах дизельного топлива, влияющих на смесеобразование.

24. Как оценивается способность, дизельного топлива к  самовоспламенению.

25. Опишите  способы повышения цетанового числа.

26.Перечислите виды альтернативных топлив.

27.Каковы перспективы использования водорода в качестве топлива.

28. Перечислите присадки к маслам. Каково их назначение.

29.Что относят к эксплуатационным свойствам масел.

30. Назовите виды присадок к маслам, их назначение.

31. В чем преимущество  синтетических масел перед минеральными.

32. Какие требования предъяаляются к трансмиссионным маслам.

33. Какие требования предъявляются к гидравлическим маслам.

34. Как получают пластичные смазки.

35. Назовите марки смазок  общего назначения, универсальных и специализированных смазок.

36. Назовите марки тормозных жидкостей. Что является их  основой.

37. Назовите марки амортизаторных и пусковых жидкостей.

38. Какие факторы влияют на расход ГСМ.

39. Как маркируются лакокрасочные материалы.

40. Что входит в состав резины.

# 5.ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МДК 01.01

Основные источники:

1. Кузнецов А.В. Топливо и смазочные материалы. – М.: КолосС, 2005. – 199 с. ил.

2. Картошкин А.П. Смазочные материалы для автотракторной техники: справочник: учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. образования – М.: Издательский центр «Академия», 2012. – 240 с.

3. Картошкин А.П. Топливо для автотракторной техники: справочник: учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. образования – М.: Издательский центр «Академия», 2013. – 192 с.

Дополнительные источники:

- Кириченко Н.Б. Автомобильные эксплуатационные материалы – М.: Академа, 2003.

- Епифанов Л.И., Епифанова Е.А. Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта – М.: Инфра-М, 2007.

- Карагодин В.И., Митрохин Н.Н. Ремонт автомобилей – М.: Мастерство, 2001

- Михеева Е.В. Информационные технологии в профессиональной деятельности – М.: Академа, 2006.

Справочники:

- Понизовский А.А., Власко Ю.М. Краткий автомобильный справочник – М.: Трансконсалтинг НИИАТ, 1994.

- Приходько В.М. Автомобильный справочник – М.: Машиностроение, 2004.

Положение о техническом обслуживании и ремонте подвижного состава автомобильного транспорта – М.: