Государственное автономное профессиональное

образовательное учреждение Чувашской Республики

«Цивильский аграрно-технологический техникум»

Министерства образования и молодежной политики

Чувашской Республики

МДК 05.01.

Электромонтер  по   обслуживанию электроустановок

МЕТОДИЧЕСКИЕ  УКАЗАНИЯ И КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ СТУДЕНТОВ ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ

Электрификация и автоматизация сельского

хозяйства

основной профессиональной образовательной программы

Цивильск 2016

Иванов В.Н.

Методические  указания и контрольные задания по междисциплинарному курсу «Электромонтер по обслуживанию  электроустановок» для студентов  заочной формы обучения/ Иванов В.Н. – Цивильск, 2016.-14 с.

Рецензент: Моисеев Иван Николаевич, заведующий отделением заочного обучения

Составитель:  Иванов В.Н., преподаватель спецдисциплин

Методические указания составлены в соответствии с характеристикой профессиональной деятельности выпускников и требований ФГОС и адресованы студентам заочной формы обучения в помощь для организации самостоятельной работы по изучению материалов курса.

Методические указания содержат рекомендации по изучению теоретического блока, перечень практических занятий, задания для выполнения контрольной работы,

Рассмотрено на заседании учебно-методической комиссии транспортных средств, механизации и электрификации сельского хозяйства, протокол № _ от ____________ г.

Председатель УМК_________ В.В. Прокопьев

©В.Н. Иванов, 2016

СОДЕРЖАНИЕ

| Введение…………………………………………………………….. | 3 |
| --- | --- |
| 1.Образовательный маршрут ………………………….. | 6 |
| 2. Тематический план ………………………………….. | 7 |
| 3. Контрольная работа | 7 |
| 4.Вопросы контрольной работы ………. | 9 |
| 5. Информационное обеспечение…………………… | 14 |

ВВЕДЕНИЕ

Уважаемый  студент! Самостоятельная работа при заочной форме обучения является основным видом учебной деятельности. Ваша самостоятельная работа по дисциплине предполагает следующее:

− самостоятельное изучение теоретического материала;

− выполнение практических работ;

− выполнение контрольной работы;

Методические указания  по междисциплинарному курсу «Электромонтер по обслуживанию  электроустановок»являются частью основной профессиональной образовательной программы 35.02.08. "Электрификация и автоматизация сельского хозяйства" разработанной в соответствии с ФГОС СПО.

Содержание междисциплинарному курсу «Электромонтер по обслуживанию  электроустановок»разбито на разделы, которые изучаются по темам.  Структура каждой темы представлена  следующим образом:

- План изучения темы (вопросы, необходимые для изучения).

- Практическая работа (задача) оформляется в виде отчета.

Выполнение практических работ обязательно!

- Основные и дополнительные источники по теме. Из всего перечня рекомендованной литературы следует опираться на литературу, указанную как основную.

Для того чтобы Вы успешно прошли итоговую форму контроля, Вам необходимо, помимо освоения теоретического материала и  отчета по практическим работам, выполнить домашнюю  контрольную работу, предусмотренную учебным планом.

Определив  свой вариант контрольной работы по присвоенному Вам шифру, вы должны:

- внимательно ознакомиться с вопросами своего варианта;

- подобрать соответствующие учебно-методические пособия, изданные в техникуме, учебную литературу, нормативные и нормативно-правовые документы;

- ознакомиться с подобранной информацией;

выполнить задания по теоретическим вопросам

- Если  Вами не освоен теоретический материал или у Вас возникают трудности при выполнении практических работ, а также при  выполнении контрольной работы, необходимо обратиться за помощью к преподавателю или попытаться ещё раз самостоятельно с помощью данных  методических  указаний  пройти весь образовательный маршрут по проблемному разделу.

С целью  овладения  указанным  видом  профессиональной  деятельности  и  соответствующими  профессиональными  компетенциями  обучающийся в ходе  освоения  профессионального  модуля  должен:

Иметь  практический  опыт:

- эксплуатации  и  ремонта электротехнического  оборудования, используемого в сельскохозяйственном  производстве;

- технического  обслуживания и ремонта электрооборудования  сельскохозяйственной  техники;

Уметь:

- Выполнять ремонт	 электроустановок, силовых трансформаторов, электродвигателей;

- Выполнять монтаж осветительных электроустановок, трансформаторов, комплексных трансформаторных подстанций;

- выполнять прокладку кабеля, монтаж воздушных  линий, проводов и тросов;

- выполнять такие виды работ, как пайка, лужение и другие;

- читать электрические схемы различной сложности;

- выполнять сборку, монтаж и регулировку электрооборудования промышленных предприятий;

- применять  безопасные приемы работы.

Знать:

- назначение,  устройство,   принцип   действия электрооборудования.

- физические  процессы,  происходящие в  электрических  машинах и аппаратах  при   различных  режимах  работы;

основные эксплуатационные  свойства электрооборудования

В Цивильском  аграрно-технологическом техникуме Минобразования Чувашии на междисциплинарный курс «Электромонтер по обслуживанию  электроустановок» по специальности 35.02.08. "Электрификация и автоматизация сельского хозяйства"   отводится 210 часов, в том числе 22 часов аудиторной нагрузки и 188 часов самостоятельной работы студентов. Освоение дисциплины требует обязательного выполнения студентами 1 контрольной работы, 6 часов практических занятий. По  итогам изучения дисциплины проводится  экзамен .

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ МАРШРУТ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Таблица 1

| Формы отчетности, обязательные для сдачи | Количество |
| --- | --- |
| Практические работы | 6 |
| Контрольная работа | 1 |
| Промежуточная аттестация | экзамен |

Желаем Вам удачи!

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

Таблица 2

| Наименование разделов и тем | Количество часов |
| --- | --- |
|  | Максимальная учебная нагрузка | Аудиторные занятия | Самостоятельная работа |
| МДК 05.01. Электромонтер по обслуживанию электроустановок |  |  |  |
| Раздел 1.Основы слесарно- сборочных и электромонтажных работ | 70 |  |  |
| Тема 1.1 Организация рабочего места | 6 | - | 6 |
| Тема 1.2 Допуски, посадки и технические измерения | 6 | - | 6 |
| Тема 1.3. Паяние | 10 | - | 10 |
| Тема 1.4. Склеивание | 6 | - | 6 |
| Тема 1.5 Типовые соединения Практическая работа №1 «Сборка щитов управления» | 16 | 2 | 14 |
| Тема 1.6 Электромонтажные материалы и изделия Практическая работа №2 «Расчет и выбор проводов и кабеля» | 10 | 2 2 | 6 |
| Тема 1.7 Электромонтажные работы | 16 | - | 16 |
| Раздел 2. Организация работ по сборке, монтажа и ремонта электрооборудования | 140 |  |  |
| Тема 2.1 Монтаж и ремонт осветительных электроустановок | 16 | 2 | 14 |
| Тема 2.2 Монтаж и ремонт аппаратов защиты | 12 | - | 12 |
| Тема 2.3 Монтажи ремонт пускорегулирующей аппаратуры | 10 | 2 | 8 |
| Тема 2.4 Монтаж и ремонт кабельных линий | 10 | - | 10 |
| Тема 2.5 Монтаж и ремонт воздушных линий электропередач | 10 | - | 10 |
| Тема 2.6 Монтаж и ремонт комплектных шинопроводов и троллейных линий | 10 | - | 10 |
| Тема 2.7 Монтаж и ремонт защитного заземления и зануления | 14 | 2 | 12 |
| Тема 2.8 Монтаж и ремонт электрических машин | 16 | 2 | 14 |
| Тема 2.9 Монтаж и ремонт трансформаторов | 16 | 2 | 14 |
| Тема 2.10 Монтаж трансформаторных подстанций | 10 | 2 | 8 |
| Тема 2.11 Сборка, монтаж и регулировка электрооборудования Практическая работа №3 «Выбор электрооборудования» | 16 | 2 2 | 12 |
| Всего | 210 | 22 | 188 |

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА

Целью выполнения заданий является закрепление и углубление знаний, полученных студентами в ходе обучения.

Таблица 3 Таблица распределения контрольных вопросов по вариантам

|  | Последняя цифра шифра |
| --- | --- |
| Предпосл цифра | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 0 | 1,11, 21,31, 41,51 | 2,12, 22,29, 42,52 | 3,13, 23,33, 43,53 | 4,14, 24,34, 44,54 | 5,15, 25,35, 45,55 | 6,16, 26,36, 46,56 | 7,17, 27,37, 47,57 | 8,18, 28,38, 48,58 | 9,19, 29,39, 49,59 | 10,20, 30,40, 50,60 |
| 1 | 2,13, 25,35, 46,60 | 3,14, 25,36, 47,58 | 4,15, 26,37, 48,59 | 5,16, 27,38, 49,57 | 6,17, 28,39, 47,51 | 7,18, 29,40, 41,52 | 8,19, 30,31, 42,53 | 9,20, 21,32, 43,60 | 10,11, 22,33, 44,55 | 1,12, 23,34, 45,56 |
| 2 | 3,15 27,39, 42,53 | 4,16, 28,40, 43,60 | 5,17, 29,31, 44,55 | 6,18, 30,32, 35,56 | 7,19, 21,33, 49,57 | 8,20, 22,34, 47,58 | 9,11, 23,35, 48,59 | 10, 12, 24,36, 49,54 | 1,1З, 26,37, 50,51 | 2,14, 26,38, 41,52 |
| 3 | 4,17, 30,33, 48,60 | 5,18, 21,34, 45,53 | 6,19, 22,35, 50,52 | 7,20, 23,36, 41,55 | 8,11, 24,37, 42,54 | 9,12, 35,38, 43,60 | 10,13, 26,39, 44,56 | 1,14, 27,40, 49,57 | 2,15, 28,31, 46,58 | 3,16, 29,32, 47,59 |
| 4 | 5,19, 23,37, 49,56 | 6,20, 24,38, 44,57 | 7,11, 25,34. 45,58 | 8,12, 26,40, 46,59 | 9,13, 27,31, 47,60 | 10,14, 28,32, 48,51 | 1,15, 29,33, 49,52 | 2,16, 30,34, 50,53 | 3,17, 21,35, 41,54, | 4,18, 22,36, 42,60 |
| 5 | 6,12, 26 ,38, 44,52 | 7,13, 29,39, 45,54 | 8,14, 28,40, 46,54 | 9,15, 29,31, 47,55 | 10,16, 30,32, 48,56 | 1,17, 21,33, 49,57 | 2,18, 22,34, 50,58 | 3,19, 23,35, 41,59 | 4,20, 24,36, 42,60 | 5,1.1, 25,37, 43,51 |
| 6 | 7,14, 29,32, 47,54 | 8,15, 30,33, 28,55 | 9,16, 21,34, 41,56 | 10,17, 22,35, 50,57 | 1,18, 23,36, 49,58 | 2,19, 24,37, 42,59 | 3,20, 25,38, 43,60 | 4,11, 26,39, 44,51 | 5,12, 29,40, 45,52 | 6,13, 28,31, 46,53 |
| 7 | 8,16, 22,34,. 45,55 | 9,17, 23,35, 46,56 | 10,18, 29,36, 47,57 | 1,19, 25,37, 48,58 | 2,20, 26,38, 49,59 | 3,11, 27,39, 50,60 | 4,12, 28,31, 41,51 | 5,13, 29,31, 42,52, | 6,14, 30,32, 43,53 | 7,15, 31,33, 44,54 |
| 8 | 7,15, 21,34, 44,54 | 9,28, 25,40, 50,59 | 10,19, 26,31, 41,60 | 1,20, 27,32, 42,51 | 3,12, 29,36, 44,53 | 4,13, 30,35, 45,54 | 5,14, 21,34, 46,55 | 6,15, 22,37, 47,56 | 7,16, 23,38, 48,57 | 8,17, 24,39, 49,58 |
| 9 | 10,20, 28,36, 49,58 | 1, 11, 29,37, 50,59 | 2,12, 30,38, 41,60 | 3,13, 21,39, 42,51 | 4,14, 22,43, 59,52 | 5,15, 23,31, 44,53 | 6,16, 24,32, 45,60 | 7,17, 25,33, 46,55 | 8,28, 26,34, 47,56 | 9,19, 27,35, 48,57 |

Вопросы контрольной работы

1. Общие сведения о сборочных чертежах, назначение условностей и упрощений, применяемых в чертежах, правила оформления и чтения рабочих чертежей.

2. Требования стандартов Единой системы конструкторской документации (ЕСКД) и Единой системы технологической документации (ЕСТД) к оформлению и составлению чертежей и схем.

3. Чтение и выполнение эскизов, рабочих и сборочных чертежей несложных деталей, электрических схем.

4. Технологические процессы сборки, монтажа, регулировки и ремонта.

5. Слесарные, слесарно-сборочные операции, их назначение. Приемы и правила выполнения операций.

6. Рабочий (слесарно-сборочный) инструмент и приспособления, их устройство, назначение и приемы пользования.

7. Наименование, маркировка и свойства обрабатываемого материала.

8. Требования безопасности выполнения слесарно-сборочных и электромонтажных работ.

9. Выполнение слесарных, слесарно-сборочных и электромонтажных работ.

10. Проведение подготовительных работ для сборки электрооборудования.

11. Сборка по схемам приборов, узлов и механизмов электрооборудования.

12. Монтаж осветительных электроустановок.

13. Выполнение пайки, лужения сращивания изоляции проводов.

14. Чтение электрических схем различной сложности.

15. Организация и технология проверки электрооборудования.

16. Контрольно- измерительные приборы, назначение, классификация.

17. Схемы включения приборов в электрическую сеть.

18. Документация на техническое обслуживание приборов.

19. Системы эксплуатации и проверки приборов.

20. Заполнение технологической документации.

21. Работа с измерительными электрическими приборами, средствами измерений, стендами.

22. Испытание и наладка осветительных приборов.

23. Пользование измерительными приборами при техническом обслуживании и ремонте оборудования.

24. Измерение сопротивления заземления, зануления.

25. Выполнение основных слесарных работ при техническом обслуживании и ремонте оборудования.

26. Службы технического обслуживания, задачи.

27. Виды и причины износа электрооборудования.

28. Организация технической эксплуатации электроустановок.

29. Обязанности электромонтера по техническому обслуживанию электрооборудования.

30. Обязанности дежурного электромонтера.

31. Порядок оформления и выдачи нарядов на работу.

32. Устранение и предупреждение аварий и неполадок электрооборудования.

33. Составление графика ППР.

34. Проведение межремонтного технического обслуживания электрооборудования.

35. Устранение неполадок электрооборудования.

36. Проведение межремонтных испытаний электрооборудования.

37. Проведение текущего ремонта электрооборудования.

38. Составление наряда на выполнение работ.

39. Тенденции развития современных электронных приборов.

40. Основные понятия о постоянном и переменном электрическом токе.

41. Принципы действия, устройство, основные характеристики электроизмерительных приборов.

42. Способы экономии электроэнергии.

43. Виды, свойства и области применения основных конструкционных материалов, используемых в производстве.

44. Принципы прогнозирования развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях.

45. Принципы действия, устройство, основные характеристики современных электроизмерительных приборов.

46. Энергосберегающие технологии в производстве.

47. Виды, свойства и области применения основных современных конструкционных материалов, используемых в производстве.

48. Принципы прогнозирования развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях.

49. Применение нетрадиционных источников электроэнергии.

50. Порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим при поражении электрическим током.

51. Основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной деятельности и быту.

52. Применение профилактических мер для снижения уровня опасности различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту.

53. Металлы и сплавы, основные защитные материалы, композиционные материалы, применяемые в электротехнике.

54. Выполнение ремонта осветительных электроустановок.

55. Выполнение ремонта силовых трансформаторов.

56. Выполнение ремонта электродвигателей.

57. Выполнение монтажа осветительных электроустановок.

58. Выполнение монтажа трансформаторов.

59. Выполнение монтажа , комплектных трансформаторных подстанций.

60. Выполнение прокладки кабеля.

61. Выполнение монтажа воздушных линий.

62. Выполнение проводов и тросов.

63. Выполнение слесарной и механической обработки в пределах различных классов точности и чистоты.

64. Выполнение таких видов работ, как пайка, лужение и другие.

65. Ремонтирование электрооборудования промышленных предприятий в соответствии с технологическим процессом.

66. Применение безопасных приемов ремонта.

67. Выполнение испытания и наладка осветительных электроустановок.

68. Проведение электрических измерений.

69. Снятие показаний приборов.

70. Чтение электрических схем различной сложности.

71. Выполнение расчётов и эскизов, необходимых при сборке изделия.

72. Выполнение сборки, монтажа и регулировки электрооборудования промышленных предприятий.

73. Проверка электрооборудования на соответствие чертежам, электрическим схемам, техническим условиям.

74. Разбор графика ТО и ремонта электрооборудования и проведение планового предупредительного ремонта (ППР) в соответствии с графиком.

75. Проведение межремонтного технического обслуживания электрооборудования.

76. Оформление ремонтных нормативов, категории ремонтной сложности и их определение.

77. Устранение неполадок электрооборудования во время межремонтного цикла.

78. Выполнение межремонтного обслуживания электродвигателей.

79. Технологические процессы сборки, монтажа, регулировки и ремонта.

80. Слесарные, слесарно-сборочные операции, их назначение.

81. Приемы и правила выполнения операций по сборке и монтажу.

82. Рабочий (слесарно-сборочный) инструмент и приспособления, их устройство, назначение и приемы пользования.

83. Наименование, маркировка, свойства обрабатываемого материала.

84. Требования безопасности выполнения слесарно-сборочных и электромонтажных работ.

85. Общая классификация измерительных приборов.

86. Схемы включения приборов в электрическую цепь.

87. Документация на техническое обслуживание приборов.

88. Система эксплуатации и поверки приборов.

89. Общие правила технического обслуживания измерительных приборов.

90. Задачи службы технического обслуживания.

91. Виды и причины износа электрооборудования.

92. Организация технической эксплуатации электроустановок.

93. Обязанности электромонтёра по техническому обслуживанию электрооборудования.

94. Порядок оформления и выдачи нарядов на работу.

95. Должностные обязанности дежурного электромонтера.

96. Правила безопасного обслуживания электрооборудования.

97. Объем операций при техническом обслуживании пускозащитной аппаратуры.

98. Объем операций при техническом обслуживании распределительных устройств напряжением до 1000 В.

99. Состав работ, выполняемых при техническом обслуживании внутренних электропроводок.

100.Состав работ, выполняемых при техническом обслуживании электрических машин.

Перечень рекомендуемых  учебных  изданий,  Интернет ресурсов,  дополнительной  литературы.

Основные источники:

- Акимова Н.А. Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт электрического и электромеханического оборудования: для студ. учреждений сред. проф. образования / Н.А. Акимова, Н.Ф.Котеленец, Н.И. Сентюрин; под общ. Ред. Н.Ф.Котеленеца. 10-е изд., испр. М.: Издательский центр «Академия», 2013. – 304с.

- Воробьев В.А. Эксплуатация и ремонт электрооборудования и средств автоматизации. М.:- КолосС, 2009,-ЗЗбс.

- Иванов Б.К. Электромонтер по обслуживанию и ремонту электрооборудования. -М.: Феникс, 2011,- 234с.

- Сердешнов А.П., Янукович Г.И., Дайнеко В.А. Эксплуатация и ремонт электроаппаратуры и средств автоматизации. -Беларусь, 2010,-256с.

Дополнительные источники:

1.	Захаров О.Г. Дефекты в электрооборудовании: поиск и устранение / О.Г. Захаров. - Л.: Лениниздат,  1989, -238с.

2.	Павлович К.И. Ремонт и обслуживание электрооборудования / Павлович К.И., Фиртяго Б.И.- М.: Высшая школа, 2009,- 243с.

3. Интернет-ресурс: Методические указания по курсовому проектированию: «Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования в АПК». Форма доступа www.edu.ru/modules/php?op=modload&name=Web Links...

4.Интернет-ресурс: Организация  и  технология  технического обслуживания   ремонта электрооборудования и средств автоматизации. Форма доступа: revolution.allbest.ru/transport/002581980/html

5 .http://www.kodges.ru/  (тексты книг по электротехническим дисциплинам,   в   основном,   в   формате   .pdf  для   бесплатного перекачивания)

6.http://www.electrolibrarv.info (электронная электротехническая библиотека).